## Slide 1: 实验四 集成触发器功能测试
电工电子实验中心

## Slide 2: 实验目的
了解时钟脉冲的触发作用。
掌握基本RS、JK、D触发器的逻辑功能与使用方法。
理解触发器所实现的状态转换功能

## Slide 3: 实验条件
触发器
触发器是时序电路基本器件。它可以保存1位二进制数码，有两个互补的输出和：
按照触发方式：：
基本型、时钟型、边沿型等
触发器的工作特点
当无外加触发信号时，触发器保持一种稳定状态不变；在外加信号的作用下，触发器可以从一种稳定状态转换为另一种稳定状态

## Slide 4: 实验内容
实验器件
实验内容
74LS00 一个
74LS112 一个
74LS74 一个
测量基本RS触发器的功能
测量74LS112中JK触发器的功能
测量74LS74中D触发器的功能

## Slide 5: 实验原理
基本RS触发器（去抖）
特征方程：
S | R | 
0 | 0 | ×
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 保持
S | R | 
0 | 0 | ×
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 保持
不代表无关项
代表不允许出现

## Slide 6: 实验原理
JK触发器
在输入信号为双端的情况下，JK触发器是功能完善、使用灵活和通用性较强的一种触发器。是下降沿触发的边沿触发器其状态方程为：
J | K |  | 说明
0 | 0 |  | 全0保持
0 | 1 | 0 | J,K不同输出同J
1 | 0 | 1 | J,K不同输出同J
1 | 1 |  | 全1翻转
J | K |  | 说明
0 | 0 |  | 全0保持
0 | 1 | 0 | J,K不同输出同J
1 | 0 | 1 | J,K不同输出同J
1 | 1 |  | 全1翻转

## Slide 7: 实验原理
JK触发器
RD、SD的复位、置零功能。
JK输入端
CP时钟端
端
—
—
—

## Slide 8: 实验原理
D触发器
在输入信号为单端的情况下，D触发器用起来最为方便，其状态方程为:
其输出状态的更新发生在CP脉冲的上升沿
由功能表可知D触发器输出状态与D端状态相同

## Slide 9: 实验原理
D触发器
CP-时钟
D-输入端
RD、SD ----复位、重置端
端
—
—

## Slide 10: 实验任务
JK触发器测试电路

## Slide 11: 实验任务
JK触发器测试数据记录表
J | K | 电压 | 状态 | 电压 | 状态
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
J | K |  |  |  | 
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 

## Slide 12: 实验任务
D触发器测试电路

## Slide 13: 实验任务
D触发器测试数据记录表
D | CP |  | 
 |  | = 0 | = 1
0 | 0→1 |  | 
 | 1→0 |  | 
1 | 0→1 |  | 
 | 1→0 |  | 
D | CP |  | 
0 | 0→1 |  | 
 | 1→0 |  | 
1 | 0→1 |  | 
 | 1→0 |  | 

## Slide 14: 实验报告要求
画出测试电路图
测试数据及表格
根据测试结果，画出触发器的状态图、状态表，推导其特征方程
说明JK触发器和D触发器中RS端的作用特点
分析基本RS触发器可以用作消抖动开关的原理

## Slide 15: 谢谢观赏